Lösungen der Abschlussprüfungen der Berufkollegs Aufgabentyp 4

2000 - 2008

# Hauptprüfung 2000

## Aufgabe 4

4.1

A(-4 | 8 | 0);  B(-4 | 0 | 4);  C(-4 | 0 | 0);  D(5 | 2 | 1)

1) Sei S12(x1s| x2s | 0) der Spurpunkt von der Geraden g in die x1-x2-Ebene. Dann gibt es ein rS mit:

<==>

Daraus folgt:

x1s = -4,  x2s = 8, also: S12(-4| 8 | 0)

2) Sei S13(x1S| 0 | x3S) der Spurpunkt von der Geraden g in die x1-x3-Ebene. Dann gibt es ein rS mit:

<==>

Daraus folgt:

x1S = -4,  x3S = 4, also: S12(-4| 0 | 4)

3) Sei S23(0 | x2S | x3S) der Spurpunkt von der Geraden g in die x2-x3-Ebene. Dann gibt es ein rS mit:

<==>

Da es kein rS gibt, so dass alle 3 Gleichungen wahr werden, gibt es keinen Spurpunkt.

4) g ist parallel zur x2-x3-Ebene im Abstand 4

4.2

1) E ist die senkrechte Projektion von D(5 | 2 | 1) auf die die x1-x3-Ebene, also: E(5 | 0 | 1)

F ist die senkrechte Projektion von D(5 | 2 | 1) auf die die x1-x2-Ebene, also: F(5 | 2 | 0)

4.4

Sei g1 = (AF), g2 = (BE)

g1:  = + t (   (  g1 :  = + t (

g2:  = + t (   (  g2 :  = + t (

4.5

1)

h:  = + s (

i:  = + t (

S(x1s| x2s| x3s)  =  h ( i.

+ ss ( = + tS (

| -4 + 3ss = -4 + 3ts |  |
| --- | --- |
| 8 - 2ss = 0 |  |
| 0 = 4 - ts |  |
| 3ss – 3ts = 0 | G1 |
| 8 - 2ss = 0 | G2 |
| ts = 4 | G3 |

daraus folgt:

tS = 4;  ss = 4 und damit:

S(8 | 0 | 0)

2) Berechnung des Winkels (

=      = =

( 0,7894

also:  (  ( 37,88°

4.6

1) Nachweis des rechten Winkels

A(-4 | 8 | 0);  B(-4 | 0 | 4);  C(-4 | 0 | 0);  D(5 | 2 | 1)

==

==

( = (= 0(0 + (-8)(0 + 0((-4) = 0

==>  (  ==> ( ACB ist ein rechter Winkel

2) Berechnung des Volumens

a) Berechnung der Fläche von (ACB

= = =16

b) Pyramidenvolumen

= =  = = 64

Egebnis:

Das Volumen der Pyramide beträgt 64 VE

# Hauptprüfung 2001

## Aufgabe 4

4.1

a) ,  also

also  (

b)

c)  Das Dreieck ABC liegt in einer Ebene parallel zur x1-x2-Ebene im Abstand 8.

d)  ,     also: D(1 | 4 | 8)

4.2

A'(3|2|0),  B'(12|11|0),  C'(10|13|0),  D'(1|4|0)

4.3

a)

d1:

d2:

Für den Schnittpunkt S(x1g|x2g|x3g) gibt es ein tS und ein rS mit:

=      (       (   tS = -1/2    rS =1/2

Für den Schnittpunkt S(x1g|x2g|x3g) gilt dann:

b)

,  also:

also

4.4

VQ =

VP =

also:

VG = VQ + VP = 288 VE + 48 VE = 336 VE

4.5

(SC):

Für den Schnittpunkt T(x1g|x2g|0) gibt es ein tg mit:

(     (   tg=3

also: x1g =  17,  x2g = 24

also:

T(17 | 24 | 0)

=========

# Hauptprüfung 2002

## Aufgabe 4

4.1

A(2 | 7 | -2);  B(5 | 4 | 1);  D(-4 | 3t+1 | -8)

1)  g:   = + r (   (   =+  r (

2)

D(-4 | 3t+1 | -8) ( g:

| -4 = 2 + 3r | ==> r = -2 |
| --- | --- |
| 3t+1 = 7 - 3r | ==> t = (6-3r)/3= (6-3((-2))/3=4 |
| -8 = -2 +3r | ==> r = -2 |

=+ r (  ==>

also:

t = 4

4.2

1) Sei S1(0| 9 | -4) ein Spurpunkt der Geraden g, d.h.es gibt ein rS1 mit:

=+ rS1 ( <==> <==>

Daraus folgt: rS1 = -2/3 und damit ist S1 Spurpunkt in der x2-x3-Ebene.

2) Sei S2(9 | 0 | 5) ein Spurpunkt der Geraden g, d.h.es gibt ein rS2 mit:

=+ rS2 ( <==> <==>

Daraus folgt: rS2 = 7/3 und damit ist S2 Spurpunkt in der x1-x3-Ebene.

3) Sei S3(x1s| x2s | 0) der Spurpunkt von der Geraden g in die x1-x2-Ebene:

=+ rS3 ( <==> <==>

Daraus folgt: rS3 = 2/3

und damit: x1s = 4,  x2s = 5, also: S3(4| 5 | 0)

4.3

1)  = =

= +  1/3 ( =   ==> P1(3 | 6 | -1)

= +  2/3 ( =   ==> P2(4 | 5 | 0)

4.4

1) Umfang

C(-4 | -5 | -8)

u = || + || + || =

||  +  ||  + || = ||  +  ||  + ||

= =

=

2) Innenwinkel:

a) Berechnung des Winkels ( = ( BAC:

=      == 0  ==> ( = 90°

b) Berechnung des Winkels ( = ( ABC:

=      ==  =

==> ( ( 70,53°

c) Berechnung des Winkels ( = ( ACB:

=  = =  = 0,9428

==> ( ( 19,47°

d) Flächeninhalt:

=  ( 38,18 FE

4.5

1) h:   = + r (   (   =+ r ( (   =+ r (

2)  Geradengleichung der x1-Achse:

= t (

3) Schnittpunkte

S(x1s| x2s| x3s)  =  x1-Achse ( h

+ tS ( = rS ( <==>    <==> ==> L = {}

also gibt es keinen Schnittpunkt.

Bemerkung: alternative Lösung des LGS mit Matrixschreibweise

4) Parallelität:

Wenn die Geraden parallel zueinander wären, dann müssten z.B. der Richtungsvektor der Geraden h ein Vielfaches v (0 des Richtungsvektors der x1-Achsengeraden sein, also:

= v ( <==>

Da dieses Gleichungssystem keine Lösung hat, sind die Geraden nicht parallel.

5)

Aus 3) und 4) folgt, daß die Geraden windschief zueinander sind.

# Hauptprüfung 2003

## Aufgabe 4

4.1

A(3 | -2 | -1);  B(0 | 3 | -1);  C( 3 | 3 | -1); D( 3 | 3 | 4); E( 3 | t | -1)

g:   = + t (   (   =+  t (

4.2

h:   =+  r (

1) Richtungsvektoren von g und h sind gleich

2) Wähle r = 0. Dies ergibt den Punkt P(3 | -0,75 | 0) ( h.

Sei P(3 | -0,75 | 0) ( g. Dann gibt es ein tS mit:

=+  tS ( <==>

Da es kein tS gibt, so dass alle 3 Gleichungen wahr werden, gilt eben:

P(3 | -0,75 | 0) ( g und damit sind g und h verschieden.

4.3

= =

= =

Da das Dreieck in E rechtwinklig ist, gilt:

( = (= 0((-3) + (-2-t)((3-t) + 0(0 = (-2-t)((3-t) = 0

==> t1 = -2; also E = A

t2 = 3;   also E = C

4.4

1) Für t = 3 ist E = C, damit hat das Dreieck ABC bei C einen rechten Winkel.

2) Berechnung der Winkel

= =

= =

=  ==

==> ( ( 30,96°

Damit gilt:

( = 90 - ( ( 90° - 30,96° ( 59,04°

3) Berechnung der Fläche

===

= = 7,5

4.5

1) Bestimmung der Geraden g1 = (CD)

g':   = + t (   (   =+  t (

2) Orhogonale Projektion

C'( 3 | 3 | 0) ist die orthogonale Projektion von C( 3 | 3 | -1) in die x1-x2-Ebene.

3) Punktprobe

Zeige: C'( 3 | 3 | 0) liegt auf g', d.h.es gibt ein tS mit:

= + tS (<==>

<==> tS = 0,2

4.6

1) Bestimmung der Geraden g2 = (AD)

g2:   = + t (   (   =+  t (

2) Punktprobe

Zeige: A*( 3 | -1 | 0) liegt auf g2, d.h.es gibt ein tS mit:

= + tS (<==>

<==> tS = 0,2  (  tS = 0,2  <==>  tS = 0,2

A*( 3 | -1 | 0) ist der Spurpunkt von g2 = (AD) in die x1-x2-Ebene.

3) Bestimmung der Geraden g3 = (BD)

g3:   = + t (   (   =+  t (

4) Punktprobe

Zeige: B*( 0,6 | 3 | 0) liegt auf g3, d.h.es gibt ein tS mit:

= + tS (<==>

<==> tS = 0,2  (  tS = 0,2  <==>  tS = 0,2

B*( 0,6 | 3 | 0) ist der Spurpunkt von g3 = (BD) in die x1-x2-Ebene.

4.7

1) rechtwinkliges Dreieck

= =

= =

(  =  (  = 0 ( 2,4 + (-4) ( 0 + 0 ( 0 = 0

==> Das Dreieck ist rechtwinklig

2) Berechnung der Fläche

==

= = 4,8

3) Berechnung des Verhältnisses

4.8

Bei A, B und C ist jeweils die Koordinate x3 = -1. Dreieck ABC ist somit parallel zur 
x1-x2-Ebene.

= =

|| =  =

ist orthogonal zu Dreieck ABC.

Damit:

=  =

# Hauptprüfung 2004

## Aufgabe 4

4.1

A(3 | 3 | 6);  B(5 | 1,5| 3)

g:   = + t (   (   = + t (

4.2

1) Sei S3(x1s| x2s | 0) der Spurpunkt von der Geraden g in die x1-x2-Ebene:

<==>

Daraus folgt:

und damit: x1s = 7,  x2s = 0, also: S3(7| 0 | 0)

2) Koordinaten des Punktes C:

C(3 | 3 | 0)

4.3

Berechnung der Winkel

A(3 | 3 | 6); C(3 | 3 | 0); S(7| 0 | 0)

1) Berechnung von ( = <ASC

= =

= =

=  ==

( 0,64  ==> ( ( 50,19°

2) Berechnung von ( = = <SCA

( = 90° (siehe Zeichnung: orthogonale Projektion)

3) Berechnung von ( = = <CAS

( = 90 - ( ( 90° - 50,19° ( 39,81°

4) Berechnung der Fläche von (SCA:

4.4

Abbildung von S, C, A auf die x1-x3-Ebene ergibt:

S'(7 | 0 | 0);  C'(3 | 0 | 0);  A'(3 | 0 | 6);

4.5

Der Körper ist eine Rechteckpyramide.

h = ||

= 3  (siehe Zeichnung oder rechnerisch)

= 6  (siehe Zeichnung oder rechnerisch)

= 7 - 3 = 4  (siehe Zeichnung oder rechnerisch)

V = = = 24

4.6

Sei der Einheitsvektor des Richtungsvektors von h. Dieser hat die Länge 1. Es gilt:

Damit gilt:

1)  = + 2,5 (= + 2,5 (  = , also B1(4,5| 3 | 8)

2)  = - 6 (= - 2,5 (  = , also B2(1,5 | 3 | 4)

# Hauptprüfung 2005

## Aufgabe 4

4.1

A(0 | 1 | 0);  B(4 | 4 | -1);  C(3 | 6 | 1);  D(-1 | 3 | 2) ;  E(0 | 1 | 4) ;  G(3 | 6 | 5)

=  ==> F(4 | 4 | 3)

= ==> H(-1 | 3 | 6)

4.2

= ;   =

= ;   =

also:  =  und   =  und (= 4((-1) + 3(2 + (-1) (2 = 0, also (

Damit ist das Viereck ein Rechteck.

4.3

1. Lösung:

a) Höhe h des Parallelogramms BCGF < || =

b) || = =  > 4 = h

also: || ( || >  || ( h

2. Lösung:

a) Fläche AR des Rechtecks ABCD:

AR = || ( || = = ( = ( 3 = 3FE ( 15,297

b)

a) Berechnung des Winkels ( = ( FBC:

=      ==

==> ( ( 48,19°

damit gilt für die Fläche AP des Parallelogramms BCGF:

AP = 2 ( Fläche des Dreiecks BCF =  =   =

=  (( 8,94 FE

also:

AR > AP

4.4

Sei g1 = (AG), g2 = (CE)

g1:  = + r (   (  g1 :  = + r (

g2:  = + t (   (  g2 :  = + t (

1) Berechnung des Schnittpunkts

Für den Schnittpunkt S(x1s| x2s| x3s) gibt es ein tS und ein rS mit:

+ rS (  = + tS (

| 0 + 3rs = 3 - 3ts | G1 |
| --- | --- |
| 1 + 5rs = 6 - 5 ts | G2 |
| 0 + 5rs = 1 + 3 ts | G3 |
| 3ts + 3rs = 3 | G4 |
| 5ts + 5rs = 5 | G5 |
| -3ts + 5rs = 1 | G6 |
| 3 3 3 | G4 Matrix- |
| 5 5 5 | G5 schreib- |
| -3 5 1 | G6 weise |
| 3 3 3 | G7=G4 |
| 0 0 0 | G8=5*G4-3*G5 |
| 0 8 4 | G9=G4+G6 |
| 3 3 3 | G10=G7 |
| 0 8 4 | G11=G9 |
| -24 0 -12 | G12=3G11-8G10 |
| 0 8 4 | G13=G11 |
| 1 0 0,5 | G14=G12/-24 |
| 0 1 0,5 | G15=G11/8 |

also:  ts = 0,5 ; rs = 0,5

=+ 0,5 (  =   ==> S(1,5 | 3,5 | 2,5)

2) Berechnung des Schnittwinkels:

Berechnung des Winkels 

= =( - 0,3772

also:     112,16° , also ist der spitze Winkel  = 180° -   67,84°

4.5

1) Die Gleichung der Geraden h = (BC):

h: =  +  t ( =  =

Sei S12(x1S| x2S | 0) der Spurpunkt von der Geraden h = (BC), in die x1-x2-Ebene:

h: <==>

Daraus folgt:

x1S = 3,5 ;  x2S = 5, also: S12(3,5 | 5 | 0)

2)

Die Grundfläche ABCD wird durch die x1-x2-Ebene in ein Trapez und ein Dreieck zerteilt, weil der Punkt A in der x1-x2-Ebene, der Punkt B unterhalb und die Punkte C und D oberhalb der Koordinatenebene liegen.

Nach 4.5 gilt:

=  +  0,5 (

S12 ist demnach der Mittelpunkt von BC. Somit ist das Verhältnis der beiden Grundseiten 2:1.

4.6

1) Der Punkt P liegt im Inneren, wenn gilt:

0 < r < 1  und  0 < s < 1  und  0 < t < 1

2)

= r (  + s (  + t (  = r (  + s (  + t (

Für P(1,5 | 3,5 | 1,5) gibt es Werte rP, sP, tP mit:

=  rP (  + sP (  + tP (

== rP (  + sP (  + tP (

1,5 =  4 rP -   sP         TR

2,5 =  3 rP + 2 sP        <==>  rP = 0,5 ; sP = 0,5 ; tP = 0,25

1,5 =  - rP + 2 sP + 4 tP

Also muss P(1,5 | 3,5 | 1,5) innerhalb des Prismas liegen.

# Hauptprüfung 2006

## Aufgabe 4

4.2

A(1 | 6 | 2);  B(2 | 2 | 3);  C(4 | 2 | 1)

Berechnung der Winkel

1) Berechnung von ( = <ABC

= =

= =

=  == 0

==> ( = 90°

2) Berechnung von ( = <ACB

= =

= =

=  =

=   ==> ( ( 56,31°

3) Berechnung von ( = <CAB

= =

= =

=  =

=   ==> ( ( 33,69°

4) Koordinaten von D

=  +  +  = ++=

damit: D(3 | 6 | 0)

alternative Lösung:

=  +  = +=  ==>  D(3 | 6 | 0)

4.3

g:

=    (siehe oben)

Der Richtungsvektor muss ein Vielfaches von  sein. Also:

<==>    <==>  r = -3 ( q = -3

Für q = -3 sind die beiden Geraden parallel.

4.4

1) Berechnung des Mittelpunkts M

= = = ,    damit:

M(2,5 | 4 | 1,5)

2)

==

3)

= =

=

) = 45

4) Berechnung des Winkels (

= =

= =

=  ==

==> ( ( 77,23°

alternative Lösung:

=  ==> ( ( 77,23°

4.5

1)

( = ( == 0,    also (

( = ( == 0,    also (

2)

=

=

= 18a = 45

a = 2,5

# Hauptprüfung 2007

## Aufgabe 4

4.1

A(0 | 0 | 3);  B(4,5 | 0 | 3,5);  C(0 | 3 | 2)

Berechnung der Winkel

1) Berechnung von ( = <ABC

= =

4.2

Also ist das Dreieck nicht rechtwinklig.

Alternative Lösung:

a)

= ==

==> (1 ( 92,001°

Wäre ein anderer Winkel 90° groß, dann wäre die Winkelsumme im Dreieck mindestens

92,001° + 90° > 180°.

Dies kann aber nicht sein, da die Winkelsumme im Dreieck 180° ist.

Deshalb ist dieses Dreieck nicht rechtwinklig.

Obwohl es nicht verlangt war, werden im Folgenden die 2 restlichen Winkel des Dreiecks berechnet:

b)

= ==

==> (2 ( 34,27°

c)

= ==

==> (3 ( 53,729°

4.3

1) Zeige: D(1,5 | 2 | 2,5) ( g = (BC):

g:

Annahme: D(1,5 | 2 | 2,5) ( g:

Also existiert ein ts mit:

<==>  <==>  <==> ts = 2/3

also: D(1,5 | 2 | 2,5) ( g

2)

Zeige: (

= =

( =(= 1,5((-4,5) + 2(3 + (-0,5) ((-1,5) = 0

also (

Alternative Lösung:

= =

( =(= 1,5(3 + 2((-2) + (-0,5) (1 = 0

3)

D(1,5 | 2 | 2,5) liegt 2,5 über dem Boden (x1-x2-Ebene)

4.4

Fläche des Segels:

===

=(  7,15

4.5

1)

E(9 | 12 | 0)

= =

gAE:

Für den Schnittpunkt S(x1S|x2S|x3S) gibt es ein tS und ein rS mit:

=      (       (   tS = 1/3    rS =1/6

Für den Schnittpunkt S(x1g|x2g|x3g) gilt dann:

2)

Projektionen:	A'(0 | 0 | 0),     E'(9 | 12 | 0)

= ==

=  ==> ( ( 11,31°

4.6

1) Strahl durch A ergibt die Gerade g1:

g1:

Berechnung des Spurpunkts in der x1-x2-Ebene

Der Spurpunkt sei A' (x1S | x2S | 0). Da der Spurpunkt auf der Geraden g1 liegt (A( g1), erfüllen seine Koordinaten die Geradengleichung. Es gibt also ein rs mit:

= + rs ( <==>

x1S = 0 + 0(rs = 0

x2S = 0 - rs = -rs

0  = 3 - rs   <==>  rS = 3

Also:

x1s = 0

x2s = -3

x3S = 0

Damit:

A' ( 0 | -3 | 0) ist Spurpunkt

2) Strahl durch B ergibt die Gerade g2:

g2:

Berechnung des Spurpunkts in der x1-x2-Ebene

Der Spurpunkt sei B' (x1S | x2S | 0). Da der Spurpunkt auf der Geraden g2 liegt (B( g2), erfüllen seine Koordinaten die Geradengleichung. Es gibt also ein ts mit:

= + ts ( <==>

x1S = 4,5 + 0(ts = 4,5

x2S = 0 - ts = -ts

0  = 3,5 - ts   <==>  tS = 3,5

Also:

x1s = 4,5

x2s = -3,5

x3S = 0

Damit:

B' ( 4,5 | -3,5 | 0) ist Spurpunkt

3) Strahl durch B ergibt die Gerade g2:

g3:

Berechnung des Spurpunkts in der x1-x2-Ebene

Der Spurpunkt sei C' (x1S | x2S | 0). Da der Spurpunkt auf der Geraden g3 liegt (C( g3), erfüllen seine Koordinaten die Geradengleichung. Es gibt also ein qs mit:

= + qs ( <==>

x1S = 0 + 0(qs = 0

x2S = 3 - qs

0  = 2 - qs   <==>  qS = 2

Also:

x1s = 0

x2s = 3-2=1

x3S = 0

Damit:

C' ( 0 | 1 | 0) ist Spurpunkt

# Hauptprüfung 2008

## Aufgabe 4

A(3 | 4 | 2);  B(6 | 6 | 0);  C(0 | 0 | 4)

g:

4.1

1) Gleichung einer Geraden durch die Punkte A und B:

h:  ==>  h:

2) Für den Schnittpunkt S(x1S|x2S|x3S) gibt es ein tS und ein rS mit:

=  ==> ==>     tS = -2    rS =2,5

Für den Schnittpunkt S(x1S|x2S|x3S) gilt dann:

3) Berechnung des Winkels (

= =

( -0,8745,

also:  (  ( 150,980°, also Schnittwinkel ( 180° - 150,980° ( 29°

4.2

1) Punktprobe

Zeige: C( 0 | 0 | 4) liegt auf g, d.h.es gibt ein rS mit:

=  ==>

==> rS = 1,5

2)

Sei der Einheitsvektor des Richtungsvektors von g. Dieser hat die Länge 1. Es gilt:

Damit gilt:

a)  = + ( = +(=+=+=

, also P1(-9 | 0 | 10)

b)  = - ( = -(=-=-=

, also P2(9 | 0 | -2)

4.3

1) Alle x2-Werte dieser Gerade haben den Wert 0. Deswegen liegt sie in der x1-x3-Ebene.

2) Berechnung des Spurpunkts in der x1-x2-Ebene

Der Spurpunkt sei S12 (x1S | x2S | x3S) = S12 (x1S | x2S | 0). Da der Spurpunkt auf der Geraden g liegt (S12(g), erfüllen seine Koordinaten die Geradengleichung. Es gibt also ein rs mit:

= ==>

also:

x1s = 4,5 - 3 ( (-0,5) = 6

x2s = 0

x3S = 0

Damit:

S12 ( 6 | 0 | 0) ist Spurpunkt

4.4

1) Der Abstand d von A zu g ist die kürzeste Entfernung des Punktes A von g.

2) Berechnung des Abstands d = ||, wobei Q(-3 | 0 | 6)

Damit könnte man ( berechnen und daraus sin (.

und , also d = sin ( ( ||

Da man nun sin ( und || berechnen kann, berechnet man daraus d.

Man kann es aber auch anders machen:

es gilt: sin² ( + cos² ( = 1, also:

damit: , also:

=   =

=

=  = =  =  =

= = = 4

3) Flächeninhalt

A = 0,5 ( ( d = 0,5 ( 4 ( = 2 ( (  7,21

# Text boxes

<==>   rS = -2

<==>   rS = 2

Damit ergibt sich der Schnittpunkt:

S(6,5 | 7,5 | 4)

========

( (  63,064°

========

1 = v

1 = 0

1 = 0

3 = 3

3 = 3

0   =  -1  +  5ts

3  = 3

-1 = -2 +  5ts

0     =  -1  +  5ts

0,6  = 3 ts

3    = 3

0         =  -1  +  5ts

<==>   tS = -1

<==>   tS = 0,5

= =

= =

gBC:

Damit ergibt sich der Schnittpunkt:

S(1,5 | 2 | 2,5) = D

========

Damit ergibt sich der Schnittpunkt:

S(-3 | 0 | 6)

========

0 = 4,5 - 3rs

0 = 0

4   =  1  +  2 rs

x1S = 4,5 - 3(rs

x2S = 0

0  = 1 + 2rs   <==>  rS = -0,5

A

●4

●4

●4

F

g

Q

●4

(

d =